СОГЛАСОВАНО Председатель профкома ___________М.А. Токунова «____» ______________ 2012 г. УТВЕРЖДЕНО Директор ГБОУ СОШ № 7 ___________Л.В. Крюкова приказ по школе от «____» _______________ 2012 г. № _______ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области ИНСТРУКЦИЯ № 53 ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДО 1000 В

1. Общие требования охраны труда.

1.1.К работам на электроустановках до 1000 В (установочных, осветительных, нагревательных приборов, технических средств и электрических машин) допускаются лица достигшие 18-летнего возраста, прошедшие предварительный медосмотр при поступлении на работу (и периодический медосмотр не реже 1 раза в 2 года)  и инструктаж по охране труда.

1.2.Лицо, ответственное за электрохозяйство учреждения и персонал, обслуживающий электроустановки, должны ежегодно проходить проверку знаний по электробезопасности с присвоением соответственно IV и III квалификационной группы допуска эксплуатации электроустановок с регистрацией в журнале установленной формы.

1.3.Неэлектротехническому персоналу, работающему на электроустановках до 1000 В, прошедшему инструктаж и проверку знаний по электробезопасности, присваивается I квалификационная группа допуска с оформлением в журнале установленной формы с обязательной росписью проверяющего и проверяемого.

1.4.Опасные производственные факторы:

- поражение электрическим током при прикосновении и токоведущим частям;

- работа на высоте с использованием стремянок и лестниц;

- неисправности изоляции или заземления.

1.5.Лицам, обслуживающим электроустановки, должны выдаваться средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик.

1.6. Лица, эксплуатирующие электроустановки до 1000 В, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, а также отключающих устройств (рубильников) для снятия напряжения.

1.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации  учреждения. При неисправности электроустановки прекратить работу, снять с нее напряжение и сообщить администрации учреждения.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1.Проверить отсутствие внешних повреждений электроустановки, наличие и исправность контрольных, измерительных и сигнальных приборов, тумблеров, переключателей и т.п.

2.1.Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, проверить их исправность и отсутствие внешних повреждений.

2.2.Проверить наличие и целостность заземляющих проводников корпусов обслуживаемых электроустановок.

2.3.Снять напряжение с участка электрической цепи, подлежащего обслуживанию или ремонту и повесить на отключающее устройство предупредительный плакат "Не включать - работают люди".

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1.Не привлекать учащихся к обслуживанию и ремонту электрооборудования.

3.2.Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением, без средств индивидуальной защиты.

3.3.Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения.

3.4.Перегоревшие плавкие вставки заменять только на калиброванные на номинальную для данной сети нагрузку.

3.5.Работы с использованием стремянок и лестниц проводить двумя  лицами.

3.6.Очистка светильников от пыли должна проводится: в кабинетах (классах) – не реже одного раза в три месяца, в учебных мастерских и спортивных залах – не реже двух раз в месяц.

3.7.Не разрешается работать на электроустановках в случае обнаружения оборванных проводов, неисправности заземления и т.п.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1.В случае нарушения или неисправности заземления корпуса электроустановки прекратить работу и вызвать электромонтера.

4.2.При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации учреждения, самому оставаться на месте предупреждать других людей об опасности.

4.3.В случае загорания электропроводки, немедленно отключить электроустановку, а пламя тушить только песком, углекислотным или порошковым огнетушителем.

4.4.При поражении электрическим током, немедленно отключить напряжение и при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1.Убедиться в безопасности подачи напряжения и включить отключающее устройство.

5.2.Привести в порядок рабочее место, закрыть на замки электрические щиты.

5.3.Убрать на место средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию разработал______________________