СОГЛАСОВАНО Председатель профкома ___________М.А. Токунова «____» ______________ 2012 г. УТВЕРЖДЕНО Директор ГБОУ СОШ № 7 ___________Л.В. Крюкова приказ по школе от «____» _______________ 2012 г. № _______ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области ИНСТРУКЦИЯ № 54 ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕНОСНЫХ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ.

- Общие требования охраны труда.

1.1.К работе с применением переносных электроинструментов допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр  и  инструктаж по охране труда.  К работе с применением переносных электроинструментов учащиеся не допускаются.

1.2.Опасные производственные факторы:

- травмирование глаз отлетающей стружкой или осколками  режущего инструмента:

- ранения при неправильном или ненадежном креплении режущего инструмента;

- поражение электрическим током при  отсутствии  заземления (зануления) или   неисправности  токоведущего  кабеля  переносного электроинструмента.

1.3.При работе  с  применением  переносных электоинструментов используется специальная одежда:  халат хлопчатобумажный, берет, а также индивидуальные средства защиты: диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки.

1.4.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения,  при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

1.5.После окончания работы с применением переносных  электроинструментов тщательно вымыть руки с мылом.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1.Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2.Внешним осмотром проверить исправность переносного электроинструмента, подводящего  токоведущего кабеля и защитного заземления (зануления).

2.3.Надеть диэлектрические перчатки и встать на диэлектрический коврик.

2.4.Проверить исправную работу переносного электроинструмента на холостом ходу и в надежности крепления режущего инструмента.

- Требования охраны труда во время работы.

3.1.Включать электроинструмент только после крепления обрабатываемой детали на верстаке или другом рабочем месте.

3.2.Подавать  электроинструмент к обрабатываемой детали плавно, без резких движений и толчков.

3.3.Не допускать попадания на электроинструмент воды, грязи и других веществ,  следить за исправностью защитного заземления (зануления).

3.4.Не работать при сильной вибрации электроинструмента.

3.5.Не оставлять электроинструмент без присмотра включенным в сеть, ставить или класть электроинструмент в безопасном положении, исключающем его падение.

3.6.Следить при работе за подводящим токоведущим кабелем,  не допускать его скручивания, завала деталями и механическим воздействиям.

3.7.Не проводить частичную разборку и регулировку электроинструмента, включенного в сеть.

3.8.Не переходить с одного участка работы на другой с невыключенным электроинструментом.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1.При появлении  неисправности в работе электроинструмента, сильной вибрации режущего инструмента, а также  нарушении  изоляции подводящего токоведущего  кабеля или защитного заземления (зануления), прекратить работу,  выключить электроинструмент и после отключения от сети устранить неисправность.

4.2.В случае короткого замыкания и  загорания  электроинструмента или подводящего кабеля,  отключить электроинструмент от сети и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или порошковым огнетушителем.

4.3.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации  школы,  при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.Требования охраны труда по окончании работы.

5.1.Отключить электроинструмент от сети и очистить его от пыли и грязи.

5.2.Привести в порядок рабочее место,  стружку убрать щеткой, не сдувать ее ртом и не смахивать рукой.

5.3.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию разработал_____________________