| СОГЛАСОВАНО Председатель профкома ___________М.А. Токунова «____» ______________ 2012 г. УТВЕРЖДЕНО Директор ГБОУ СОШ № 7 ___________Л.В. Крюкова приказ по школе от «____» _______________ 2012 г. № _______ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области ИНСТРУКЦИЯ № 48 ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УТЮГОМ. |  |
| --- | --- |

- Общие требования охраны труда.

1.1.К работе с электрическим утюгом допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2.Опасные производственные факторы:

- ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или паром при обильном смачивании материала;

- возникновение  пожара  при  оставлении включенного в сеть утюга без присмотра;

- поражение электрическим током.

1.3.При работе с электрическим утюгом используется  специальная одежда: халат хлопчатобумажный или фартук, косынка, а также диэлектрический коврик.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1.Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.

2.2.Убедиться в наличии и  исправности  корпуса электрического утюга, электропровода, электровилки, электророзетки.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1.Во избежание ожогов рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материал водой.

3.2.Во избежании пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра.

3.3.Следить за нормальной работой утюга,  отключать  электрический утюг от сети только за вилку, а не дергать за шнур.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1.При возникновении  неисправности  в работе электрического утюга, появлений искрения и  т.д.  немедленно  отключить  утюг  из электросети.

4.2.При возникновении пожара немедленно отключить электрический утюг  от  электросети  и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

4.3.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения,  при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.Требования охраны труда по окончании работы.

5.1.Отключить электрический утюг от электросети.

5.2.Привести  в порядок рабочее место.

5.3.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию разработал________________________